DARwIn-OP Education

TP1 SII PTSI 1 CI7

Document professeur

Centre d'intérêt N° 7 :

Proposer un modèle géométrique et cinématique des mouvements entre solides indéformables d’un système

Constitution de l’îlot

- Un robot DarwIn-OP instrumenté en état de fonctionnement ;

- Un ordinateur de pilotage et d’acquisition associé au robot DarwIn-OP ;

- Plusieurs postes de travail constitués chacun d’un ordinateur communicant avec l’ordinateur de pilotage.

Vous trouverez dans ce document Professeur :

- La fiche étudiant ;

- Le déroulement des activités ;

- La fiche de formalisation ;

- Le dossier réponses ;

- La réponse technique ;

- La fiche d’auto-évaluation.

FICHE ETUDIANT

  - La problématique posée à l'équipe

Fournir à l’analyste programmeur du bureau d’études (développeur de logiciels) les outils (résultats) nécessaires à la compréhension et à la commande d’un membre du robot DARwIn-OP, via les servomoteurs, afin d’effectuer la tâche demandée selon un point de vue géométrique.

Pour obtenir ces résultats il faut franchir plusieurs étapes. Dans ce TP1 CI7 ne seront abordés que trois étapes sur les quatre nécessaires pour répondre complètement à la problématique. La réponse technique sera donc partielle. Le TP2 CI7 concerne la quatrième étape.

  - La description des activités pendant la séance

En présence du robot DARwIn-OP associé à un ordinateur connecté à Internet et implanté au sein d'un îlot.

L’équipe travaillant sur l'îlot doit :

L'équipe travaillant sur l'îlot doit rendre :

Un document technique (réponse technique) définissant le schéma paramétré et les résultats exprimant le modèle géométrique direct d’un membre du robot nécessaire au bureau d’études.

Chaque étudiant doit rédiger :

Une fiche de formalisation des connaissances qui détaille la démarche à suivre pour obtenir le modèle géométrique direct du membre considéré et une fiche d'auto-évaluation.

  - Les prérequis

- Schématisation d’une liaison pivot normalisée et repère associé.

- Paramétrage d’un système mécanique dans le but d’élaborer un modèle géométrique (ou cinématique).

- Paramétrage des solides

A chaque solide du mécanisme considéré est associé un repère. Dans ce repère la position des centres de liaison est définie par les paramètres géométriques constants.

- Paramétrage des liaisons

A chaque liaison est associé autant de paramètres géométriques variables que la liaison comporte de degrés de liberté.

Au solide Si+1 est associé le repère et au solide Si le repère. L’association privilégie les axes de la liaison ainsi pour une liaison pivot entre les deux solides Si+1 et Si, à l’axe de la liaison, sont associés les vecteurs unitaires.

Dans le plan la base Bi+1 associée au solide Si+1 se déduit de la base Bi associée au solide Si par une rotation

autour de l’axeavec

L’angle  est nommé coordonnée articulaire de la liaison entre les solides Si+1 et Si.

Le choix des origines des repères dépend du type de liaison considéré. Pour une liaison pivot les origines des repères associés aux solides sont choisies confondues et placées sur l’axe de la liaison.

Remarque : Afin d’éviter les erreurs de calcul l’angle d’orientation d’une base par rapport à une autre doit être dessiné aigu et positif.

La matrice de changement de base qui exprime les coordonnées de la base Bi+1 dans la base Bi s’écrit :

Il peut être utile d’écrire le changement de base sous la forme

La lecture en ligne donne les composantes dans la base Bi des vecteurs de la base Bi+1.

La lecture en colonne donne les composantes dans la base Bi+1 des vecteurs de la base Bi.

De même si dans le plan un vecteur est repéré par alors

La lecture en ligne donne les composantes dans la base Bi de dans la base Bi+1.

La lecture en colonne donne les composantes dans la base Bi+1 de dans la base Bi.

- Relation de Chasles sur les angles dans le plan

Dans le plan, pour tous vecteurs non nuls ,eton a la relation suivante (dite de Chasles) sur les angles

- Relation de Chasles sur les positions dans le cas général

Pour trouver la position du point  appartenant au solide par rapport au repère lié au solide on défini le vecteur position en appliquant la relation de Chasles

Les coordonnées cartésiennes de dans le repère  sont telles que .

- Classe d’équivalence

Une classe d’équivalence est un ensemble de pièces qui n’ont aucun mouvement relatif entre elles pour la phase de fonctionnement considérée. D’aucuns utilisent la locution "groupe cinématiquement lié" pour définir un ensemble de pièces liées par encastrement. Il est alors possible d’en donner une représentation indifférenciée sur un schéma cinématique ou un graphe des liaisons.

  - Les savoir-faire développés

- Associer un repère à un solide ;

- Identifier les degrés de liberté d’un solide en mouvement par rapport à un repère ;

- Réaliser le paramétrage d’un mécanisme simple ;

- Prendre en compte les restrictions de mouvement pour simplifier les modèles ;

- Ecrire le vecteur position d’un point d’un solide dans le système de coordonnées cartésiennes.

  - Les connaissances

Proposer un modèle

    - Modèles de solide

Modèle de solide indéformable ;

    - Modélisation géométrique et cinématique des mouvements entre solides indéformables

Déplacement des points d’un solide : repère lié à un solide, paramètres géométriques linéaires et angulaires définissant la position d'un solide par rapport à un autre, déplacements d'un solide.

  - Avant de commencer

L'équipe doit vérifier que les ressources nécessaires à la réalisation des activités pratiques sont présentes au sein de l’îlot .

( Le robot DARwIn-OP fonctionnel associé à l’ordinateur de pilotage et connecté au réseau avec son support.

( Plusieurs postes de travail constitués chacun d'un ordinateur communicant avec l'ordinateur de pilotage et d'acquisition.

Ressources logicielles et numériques :

( Modèle 3D sous le format SolidWorks du robot complet, ainsi que de chaque membre séparé.

L'ensemble des ressources est disponible ?	Oui / Non

Si oui, alors passer à l'étape suivante.

Si non, faite appel à votre professeur pour que les ressources nécessaires soient misent à votre disposition avant de passer à l'étape suivante.

DEROULEMENT DES ACTIVITES

Problème posé à l'équipe

Un robot humanoïde doit pouvoir se mouvoir dans un espace humain, avec des déplacements et des gestes particuliers qui correspondent aux différentes tâches qu’il aura à accomplir.

Le robot DARwIn-OP étant destiné au service à la personne, il doit par exemple être capable de porter un verre plein sans le renverser, tout en montant  un escalier… Comment commander ce type de robot pour qu’il exécute les mouvements voulus ?

Tout robot humanoïde est constitué d’un assemblage de segments reliés par des articulations, généralement motorisées.

Les liaisons sont ici des articulations rotoïdes (liaisons pivot) fig. 1.  Les « muscles » du robot, ses actionneurs, utilisent une énergie électrique et les actions mécaniques et mouvements produits par les moteurs sont transmis aux articulations par un réducteur à engrenages.

Avant même de vouloir faire bouger ce robot, il importe de savoir comment le repérer, c’est-à-dire caractériser géométriquement ses positions et sa relation à la tâche à accomplir.

On doit donc dans un premier temps définir « directement » la position et l’orientation exacte que doit avoir un membre dans l’espace opérationnel, pour exécuter la tâche. Or, ce sont des moteurs qui mettent en mouvements les articulations du robot. On a donc besoin de définir également les coordonnées dites « articulaires » du robot afin de pouvoir le commander.

Nous allons chercher à fournir au bureau d’étude les éléments nécessaires à l’étude de la géométrie d’un membre du robot selon une démarche de l’ingénieur (fig. 2).

fig. 1 : Schéma 3D du robot DarwIn-OP

fig. 2 : La démarche de l'ingénieur

### 1ère Partie

Postes 1, 2, 3 et 4

Objectif

Manipuler et mettre en évidence les coordonnées articulaires des membres du robot.

Le robot DARwIn doit être alimenté et relié à l’ordinateur afin que vous puissiez communiquer avec lui.

Le câblage et la commande du robot sont détaillés dans le dossier ressources techniques.

La fig. 3 donne un servomoteur en vue de face. La base  est associée au carter c du servomoteur. La base  est associée à l’arbre de sortie s du servomoteur. Le vecteur unitaire  fixe le « 0 » du servomoteur ainsi les sens + et – de l’angle de rotation de l’arbre de sortie par rapport au carter sont parfaitement définis.

Le capteur de position intégré au servomoteur est un codeur absolu dont la résolution est de 4096 points par tour. La valeur indiquée pour la position de chaque servomoteur dans le logiciel est en point, avec une valeur médiane de 2048.

Si p correspond à l’angle de rotation de l’arbre de sortie s par rapport au carter c en point et la valeur en ° alors :

et

Toute modification d’un point positif, fera tourner l’arbre de sortie du servomoteur d’un pas d’environ 0,0879°.

fig. 3 : Repères associés au servomoteur

Le robot est préalablement placé sur son support (fig. 4).

fig. 4 : Robot sur son support

Les réponses sont à fournir dans le dossier réponses.

Postes 1 et 2

Lancer le programme « no » et observer les modifications des valeurs de position des servomoteurs.

Q 1 : Quel numéro de servomoteur permet d’obtenir le mouvement du cou ?

Le bras droit fig. 5 est actionné par les trois servomoteurs numérotés 1, 3 et 5.

- Sélectionner le servomoteur 1 ;

- Modifier la valeur de sa position grâce au potentiomètre (augmenter de 200 points par exemple), et appliquer cette valeur.

Q 2 : En observant le mouvement résultant, identifier l’axe correspondant.

Q 3 : Faire de même pour les autres servomoteurs.

Modifier à nouveau les valeurs pour retrouver la configuration initiale (diminuer de 200 points par exemple)

Q 4 : Quelle valeur faut-il proposer pour que le servomoteur 1 tourne d’environ +90° à partir de la position imposée par le programme de mise en position initiale.

Tester votre résultat avec le logiciel de commande.

Replacer l’épaule du robot dans sa position initiale en imposant à nouveau la valeur initiale.

fig. 5 : Eléments du bras droit

Postes 3 et 4

Lancer le programme « ok » et observer les modifications des valeurs de position des servomoteurs.

Q 1 : Quel numéro de servomoteur permet d’obtenir ce mouvement de la tête ?

La jambe droite fig. 6 est actionnée par les six servomoteurs numérotés 7, 9, 11, 13, 15 et 17 .

- sélectionner le servomoteur 11 ;

- modifier la valeur de sa position grâce au potentiomètre (augmenter de 200 points par exemple), et appliquer cette valeur.

Q 2 : En observant le mouvement résultant, identifier quel est l’axe correspondant.

Q 3 : Faire de même pour les servomoteurs 13 et 15.

Modifier à nouveau les valeurs pour retrouver la configuration initiale (diminuer de 200 points par exemple).

Q 4 : Quelle valeur faut-il proposer pour que le servomoteur 17 correspondant à la rotation du pied droit de l’extérieur vers l’intérieur de la jambe lorsqu’on augmente le pas, tourne d’environ de +45° ?

Tester votre résultat avec le logiciel de commande.

Replacer le robot dans sa position initiale en imposant à nouveau la valeur initiale.

fig. 6 : Eléments de la jambe droite

### 2ème Partie

Objectif :

Mettre en place le paramétrage géométrique d’un membre du robot.

Remarque : La façon de paramétrer un système mécanique n’est pas unique. Le paramétrage qui est proposé par la suite est celui dit de Denavit-Hartenberg utilisé généralement par les roboticiens.

Le mouvement relatif à la marche humaine met en jeu divers déplacements, qui se déroulent dans différents plans illustrés dans la fig. 7. Ces déplacements constituent des facteurs biomécaniques intervenant principalement dans le plan sagittal et dans le plan frontal (ou coronal). Ils garantissent la stabilité de l'unité locomotrice et lui permettent le synchronisme mobilité/stabilité. Nous utiliserons le vocabulaire de ces plans dans ce TP.

fig. 7 : Plans caractéristiques de la biomécanique

Les réponses de cette partie sont à fournir dans le document de la réponse technique.

Le tracé du schéma du membre considéré dans un plan parallèle au plan sagittal suppose une hypothèse relative à l’une des coordonnées articulaires ou revient à considérer que deux solides sont en liaison encastrement dans une position particulière (classe d’équivalence). Cette hypothèse est retenue pour tout le TP.

Q 5 : Citer la classe d’équivalence concernée et ses caractéristiques géométriques.

Q 6 : Pour le membre concerné mettre en place sur le document réponse technique :

- les repères associés aux différents solides ;

- les coordonnées articulaires sachant que  désigne la coordonnée articulaire du solide i par rapport au solide i-1 ;

- les coordonnées constantes liés aux solides.

Q 7 : Mesurer sur le robot ou/et sur la maquette numérique du membre concerné les paramètres géométriques constants

Postes 1 et 2

Paramétrage du bras droit

La fig. 8 donne le schéma cinématique plan et la fig. 9 précise les repères associés aux solides du bras droit.

On note les distances

;

et

fig. 8 : Schéma cinématique plan du bras droit

fig. 9 : Modélisation des solides du bras droit

Postes 3 et 4

Paramétrage de la jambe droite

La fig. 10 donne le schéma cinématique plan et la fig. 11 précise les repères associés aux solides de la jambe droite.

On note les distances :

et

fig. 10 : Schéma cinématique plan de la jambe droite

fig. 11 : Modélisation des solides des solides de la jambe droite

### 3ème Partie

Objectif :

Définir le modèle géométrique direct du membre considéré

Pour une structure plane en chaîne ouverte de solides (fig. 12)  l’orientation de l’effecteur T par rapport a un solide de référence R se réduit à un angle que l’on notera  tel que

et les coordonnées cartésiennes du point  lié au segment terminal T dans le repère R se réduisent aux coordonnées que l’on notera x et y telles que

fig. 12 : Exemple de paramétrage

Dans le plan les coordonnées cartésiennes x, y et l’angle donnent respectivement la position et l’orientation du segment terminal par rapport au solide de référence.

Les réponses aux questions de cette partie sont à rédiger sur feuille de copie. Les résultats littéraux seront notés dans la réponse technique.

Q 8 : Déterminer pour le membre considéré le modèle géométrique direct.

Postes 1 et 2

On considère le bras droit.

Le solide de référence est le tronc 1 et le segment terminal est l’avant-bras 10.

Il s’agit donc de trouver l’orientation de la base associée à l’avant-bras 10 et les coordonnées cartésiennes du point  par rapport au repère lié au tronc 1, c'est-à-dire, x et y en fonction des coordonnées articulaires et des paramètres liés aux pièces.

Q 9 : Application numérique

On donne :

Modèle géométrique direct (MGD)

Le bras 9 lié complètement à l’épaule 8 tel que

La position du point dans le repère lié au tronc 1 s’exprime à partir de la relation de Chasles

avec

alors

Le point à atteindre est tel que

alors

soit

(1)

(2)

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point  dans le repère

L’avant-bras 10 par rapport au torse 1 est globalement orienté par

(relation de Chasles sur les angles)

Application numérique :

Avec les valeurs trouvées en 1ère partie :,, ,  et les coordonnées articulaires imposées et

alors (1) et (2) donnent :

et

Postes 3 et 4

On considère la jambe droite.

Le solide de référence est la hanche 3 et le segment terminal est le pied 7.

Il s’agit donc de trouver l’orientation de la base associée au pied 7 et les coordonnées cartésiennes du point  par rapport au repère lié à la hanche 3 : , c'est-à-dire, x et y en fonction des coordonnées articulaires et des paramètres liés aux pièces.

Q 9 : Application numérique

On donne :

Modèle géométrique direct (MGD)

La cheville 6 et le pied 7 sont liés complètement tel que

La position du point dans le repère lié à la hanche 3 s’exprime à partir de la relation de Chasles

avec

soit

Le point à atteindre est tel que

alors

soit							(1)

(2)

et l’orientation du pied 7 est fixée par

donc en appliquant la relation de Chasles sur les angles

(3)

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point  dans le repère

La relation (3) donne l’orientation du pied 7 par rapport à la hanche 3.

Application numérique :

Avec les valeurs trouvées en 1ère partie :  et  et les coordonnées articulaires données , ,  , alors

()

Lancer le programme « Walkready » afin de placer le robot dans la  configuration initiale souhaitée, s’il n’y est pas déjà.

Dans cette configuration le robot est debout, dans une position « initiale », bras pliés, et prêt à marcher. Les valeurs du constructeur pour les positions de chaque servomoteur sont données fig. 13.

fig. 13 : Valeurs initiales des servomoteurs avant la marche (« walkready »)

Le robot repose sur un sol plan supposé horizontal auquel est associé un repère de base. Le vecteur unitaire est celui de la verticale descendante, le vecteur unitaireest orienté dans le sens de la marche.

Les membres étudiés du robot doivent respecter l’hypothèse formulée en début de TP c'est-à-dire qu’ils doivent être dans un plan parallèle au plan sagittal.

Les axes associés aux servomoteurs concernés sont ceux de la fig. 3. Sur les figures suivantes ils sont représentés en bleu.

Postes 1 et 2

La fig. 14 représente le modèle sous Solidworks du bras droit selon une vue de gauche dans la position initiale et le schéma associé avec les deux servomoteurs concernés. Les servomoteurs 1 et 5 sont réglés approximativement sur les valeurs données par le constructeur, respectivement et.

Régler le servomoteur 3 dans la position 1536 points afin d’obtenir l’ensemble du bras dans un plan parallèle au plan sagittal.

La position du point  en position initiale est définie par le vecteur position

dans le repère

Par rapport à la base associée au sol le tronc 1 est incliné d’un angle (fig. 14) tel que .

Q 10 : Comparer les résultats trouvés et les coordonnées articulaires données à la question Q 9 et les résultats donnés par une simulation du robot. Pour cela :

- identifier et conclure quant aux coordonnées articulaires ;

- retrouver les coordonnéesetdonnées sur la fig. 14 ;

- vérifier approximativement la position du point  sur le robot ;

- conclure à propos des valeurs simulées, mesurées et calculées.

fig. 14 : Position du bras droit avant la marche (« walkready »)

L’examen des données de l’application numérique de la  question Q 9 et des fig. 13 et fig. 14 permet de conclure que :

mais que 	 et , car par construction  est perpendiculaire à  d’où

Ces valeurs correspondent approximativement à celles données par la fig. 13.

Les coordonnées  et   données dans le repère  sur la fig. 14 diffèrent des valeurs de x et y exprimées dans le repère car globalement l’ensemble du bras a tourné de l’angle.

Pour retrouver les coordonnées du point dans le repère lié au sol posons

et

avec

alors

soit avec les valeurs données et celles trouvées précédemment, on obtient

L’orientation de l’avant-bras par rapport au tronc était  alors compte tenu de l’orientation du tronc elle devient

Les valeurs calculées ci-dessus sont approximativement celles du modèle solidworks et celles mesurées sur le robot.

La mesure sur le robot est peu précise (dépend en tout cas des moyens de mesure)

Les positionnements angulaires des servomoteurs choisis pour les calculs et la simulation sous Solidworks ne sont n’est pas exactement ceux fournis par le constructeur et les coordonnées articulaires données par le robot varient au cours du temps.

Postes 3 et 4

La fig. 15  représente le modèle sous Solidworks de la jambe droite et le schéma avec les servomoteurs, selon une vue de droite dans la position initiale. On considère que les servomoteurs 7, 9 et 17 sont réglés sur la valeur 0° approximative c'est-à-dire que la jambe est supposée être dans un plan parallèle au plan sagittal.

Les servomoteurs 11, 13 et 15 sont réglés sur les valeurs approximatives, respectivement,  et.

La position du point  est définie par le vecteur position dans le repère

Par rapport à la base associée au sol le tronc 1 est incliné d’un angle qui fait intervenir une base auxiliaire telle que  et .

Par rapport à la base associée au sol le tronc 1 donc la hanche 3 est inclinée d’un angle (fig. 15) tel que .

Q 10 : Comparer les résultats trouvés à la question Q 9 et les résultats donnés par une simulation du robot. Pour cela

- identifier et conclure quant aux coordonnées articulaires ;

- retrouver les coordonnées  et   données sur la fig. 15 ;

- vérifier approximativement la position du point  sur le robot ;

- conclure à propos valeurs simulées, mesurées et calculées.

fig. 15 : Position de la jambe droite avant la marche (« Walkready »)

L’examen des données de l’application numérique de la  question Q 9 et des fig. 13 et fig. 15 permet de conclure que :

et

mais que 	 et , les signes opposés proviennent du choix du paramétrage (qui pourrait être modifié) et la différence de valeur, de l’inclinaison du tronc de +13° mais aussi que le pied doit rester en contact avec le sol. Tout cela est cohérent d’où

Ces valeurs correspondent approximativement à celles données par la fig. 13.

Les coordonnées  et   données dans le repère  sur la fig. 15 diffèrent des valeurs de x et y exprimées dans le repère car globalement le tronc est incliné de l’angle.

Pour retrouver la position de  on peut écrire

avec

soit

comme

Alors avec les résultats précédents on obtient

d’où avec

alors

Comme 			et

en posant

alors

L’orientation du pied 7 par rapport au sol 0 est telle que

le pied est en contact avec le sol.

DOSSIER REPONSES (doc. Etudiant)

Postes 1 et 2

Réponse Q 4 :

Postes 3 et 4

Réponse Q 4 :

DOSSIER REPONSES (doc. Professeur)

Postes 1 et 2

Réponse Q 4 :

La valeur initiale donnée pour le servomoteur 1 qui commande l’épaule 8 par rapport au tronc 1 est de 1480 points. Pour tourner de +90°, il faut ajouter 90/0,0879 points soit environ 1024 points. Il faut donc entrer la valeur de 1480+1024 = 2504 points.

Postes 3 et 4

Réponse Q 4 :

La valeur initiale donnée pour ce servomoteur 17 qui commande le pied 7 par rapport à la cheville 6 est de 2047 points. Pour tourner de +45°, il faut ajouter 45/0,0879 points soit environ 512 points. Il faut donc entrer la valeur de 2047+512 = 2559 points.

REPONSE TECHNIQUE (doc. Etudiant)

Postes 1 et 2

Postes 3 et 4

REPONSE TECHNIQUE (doc. Professeur)

Postes 1 et 2

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point  dans le repère

(1)

(2)

L’avant-bras 10 par rapport au torse 1 est globalement orienté par

Postes 3 et 4

Les relations (1) et (2) fournissent les coordonnées cartésiennes du point  dans le repère

(1)

(2)

L’orientation du pied 7 est fixée par

donc en appliquant la relation de Chasles sur les angles

(3)

FICHE DE FORMALISATION (doc. Professeur)

      - La première étape de l’étude géométrique d’un système mécanique consiste à définir le schéma cinématique minimal.

      - La deuxième étape s’établit à partir du schéma cinématique, pour paramétrer :

        - les solides en associant un repère à chaque solide Si et en définissant dans chaque repère la position des centres de liaison par des paramètres géométriques constants ; un des vecteurs unitaires est associé à l’axe de la liaison et le centre du repère est placé sur cet axe ;

        - les liaisons en associant à chacune d’elle les paramètres géométriques variables qui correspondent aux degrés de liberté (ou coordonnées articulaires).

      - La troisième étape de l’étude géométrique d’un système mécanique constitué de solides en chaîne ouverte consiste à définir le modèle géométrique direct. Ce modèle décrit la position que prend le segment terminal de la structure (effecteur) lorsque la valeur des variables articulaires est connue, c'est-à-dire pour une configuration donnée de la structure. Ce modèle est constitué de l’expression des coordonnées du repère lié au segment terminal dans le repère lié au solide de référence, exprimé en fonction des coordonnées articulaires.

Dans le plan pour exprimer le modèle géométrique direct on applique la relation de Chasles aux positions et aux angles

AUTO-EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE

| Savoir-faire intermédiaire | Acquis | Je saurai refaire avec de l'aide | Non acquis |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramétrage dans le plan | Mettre en place les origines des repères en privilégiant la géométrie des liaisons |  |  |  |
|  | Mettre en place les repères associés aux solides en privilégiant la géométrie des liaisons |  |  |  |
|  | Placer les paramètres constants liés aux solides |  |  |  |
|  | Placer les coordonnées articulaires associées aux liaisons |  |  |  |
|  | Effectuer un changement de base |  |  |  |
|  | Ecrire le vecteur position d’un point |  |  |  |
|  | Exprimer les coordonnées cartésiennes d’un point |  |  |  |
|  | Utiliser la relation de Chasles sur les positions |  |  |  |
|  | Utiliser la relation de Chasles sur les angles |  |  |  |
| Savoir-faire du programme |  |  |  |
| Associer un repère à un solide |  |  |  |
| Identifier les degrés de liberté d’un solide en mouvement par rapport à un repère |  |  |  |
| Réaliser le paramétrage d’un mécanisme simple |  |  |  |
| Prendre en compte les restrictions de mouvement pour simplifier les modèles |  |  |  |
| Ecrire le vecteur position d’un point d’un solide, dans le système de coordonnées cartésiennes |  |  |  |

# Footnotes

cochez les cases si la ressource est disponible

# Text boxes

Pied  7

Entre le cou et la tête

Mettre en place sur le schéma cinématique donné :

- les paramètres des solides

- les paramètres des liaisons

Postes 3 et 4

Programme « ok »

Postes 1 et 2

Programme « no »

Mettre en évidence les coordonnées articulaires du robot

Entre le bras 9 et l’avant-bras 10

Valider

Vérifier

Performances

simulées

Domaine de la simulation

Modèles

Domaine du laboratoire

Performances

mesurées

Banc d'essai

Prévoir

Performances réelles

en utilisation

Entre  l’épaule 8 et le bras 9

Système Industriel

Domaine du réel

Hanche 3

Cuisse 4

Jambe 5

Sol 0

Sens de la marche

Entre le tronc1 et l’épaule 8

Tronc 1

Axe liaison 9-10

Vues 2D

Vue 3D

O

Tronc 1

Remarque : la vue de face de la jambe droite est la vue de face du robot

Maquette numérique SW  selon une vue de gauche de la jambe droite

Plan frontal

Plan horizontal

Plan sagittal

Servomoteur

Servomoteur

Entre le tronc1 et le cou

y

x

OT

OR

Segment terminal T

Sens de la marche

Entre la hanche 3 et la cuisse 4

Entre la jambe 5 et la cheville 6

5

3

O10

Entre la cuisse 4 et la jambe 5

Solide de référence R

- Calculer l’orientation et la position de l’effecteur du membre étudié par rapport à un solide de référence.

- Vérifier les résultats sur la maquette numérique et/ou sur le robot

Postes 1 et 2

Bras droit réel et  sa maquette SW

1

15

vue de face

Définir le modèle géométrique direct pour un membre du robot

Troisième partie

Mettre en œuvre le robot

Définir le paramétrage d’un membre du robot

Deuxième partie

Première partie

Exploiter les programmes proposés par le constructeur du robot

Tronc 1

Epaule  8

Schéma selon une vue de gauche

Avant-bras 10

O1

17

13

11

y0 ( 39,7 mm

Bras 9

trouve :me est donné)ot sition et une orientation pour obtenir une te orientation donnée

ur des variables articulaires est coPostes 3 et 4

Jambe droite réelle et sa maquette SW

Avant-bras 10

Tronc 1

Bras 9

Avant-bras 10

Epaule  8

Avant-bras 10

O9

Epaule 8

Hanche 2

Bras 9

O8

O1

Bras 9

Servomoteur

Maquette numérique SW  selon une vue de droite du bras droit

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur 1

Cuisse 4

Pied  7

Hanche 3

Remarque : la vue de face du bras est la vue de face du robot

Epaule  8

Classe d’équivalence :

Dimensions :

Servomoteur 5

O3

Cuisse 4

Jambe 5

Axe liaison 4-5

19

x0 ( 112,3 mm

Tronc 1

Axe liaison 6-7

Axe liaison 5-6

Axe liaison 3-4

Pied  7

Hanche 3

Cheville 6

Cuisse 4

Hanche 3

Maquette numérique SW  selon une vue de gauche

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Postes 1, 2, 3,  et 4

20

O3

Jambe 5

Vue de gauche

Vue de face

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Axe liaison 1-8

Axe liaison 8-9

Application de la valeur demandée

Affichage de la valeur initiale

Cheville 6

Arbre de sortie du  servomoteur s

Carter servomoteur c

Réglage de la valeur demandée

« 0° » du servomoteur

Support du robot

Entre la cheville 6  et le pied 7

Application de la valeur demandée

Jambe 5

Cheville 6

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

Servomoteur

vue de gauche

Affichage de la valeur initiale

Classe d’équivalence :

Dimensions :

Sens de la marche

Pied 7

Maquette numérique SW  selon une vue de droite

Schéma selon une vue de droite

O0 = O3 = O4

Servomoteur 13

Servomoteur 15

Servomoteur 11

Schéma de la jambe droite selon une vue de gauche

Cheville 6

Jambe 5

Pied  7

Cuisse 4

Hanche 3

h7

h4

h5

O5 = O6= O7

y0 ( - 10,2 mm

X0 ( 199,6 mm

O5

O3= O4

Classe d’équivalence :

Le pied 7 est bloquée avec la cheville 6 de telle sorte que :

et

Dimensions :

Les dimensions relevées sont :

Schéma du bras droit  selon une vue de droite

Classe d’équivalence :

L’épaule 8 est bloquée avec le bras 9 de telle sorte que :

et

Dimensions :

Les dimensions relevées sont

z9

h9

Bras 9

Avant-bras 10

Epaule  8

h8

h10

O9

O10

Réglage de la valeur demandée

O

O

O8 = O1

Schéma de la jambe droite selon une vue de gauche

Schéma du bras droit  selon une vue de droite